Turca patak

Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.

| Kód |  | 21-780/53 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | 3/A |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 12.08./12.08. |  |
| pH |  | 4,03 | pH>7:9,0 pH<7:6,5 |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) | μS/cm | 1006 | 2500 |

2021.12.08.

Turca patak

Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

| Kód |  | 21-780/53 | 21-780/53 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | 3/A (szűrt) | 3/A (szűretlen) |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 11.08./12.07. |  |
| Ca | mg/l | 97,0 | 102 |  |
| K | mg/l | 16,8 | 16,9 |  |
| Mg | mg/l | 17,0 | 21,6 |  |
| Na | mg/l | 8,71 | 10,5 | 200 |
| Ag | µg/l | 0,94 | 6,98 | 10 |
| Al | µg/l | 6900 | 125000 | 200 |
| As | µg/l | 0,49 | 0,78 | 10 |
| B | µg/l | <0,2 | 39,1 | 500 |
| Ba | µg/l | 30,3 | 31,7 | 700 |
| Be | µg/l | 0,19 | 0,26 |  |
| Bi | µg/l | <0,01 | <0,01 |  |
| Br | µg/l | 19,4 | 33,8 | 10 |
| Cd | µg/l | 7,12 | 8,22 | 5 |
| Co | µg/l | 42,1 | 43,0 | 20 |
| Cr | µg/l | <0,05 | <0,05 | 50 |
| Cu | µg/l | 8,18 | 47,5 | 200 |
| Fe | µg/l | 11500 | 121000 |  |
| Ga | µg/l | <0,003 | <0,003 |  |
| Hg | µg/l | 0,06 | 0,11 | 1 |
| Li | µg/l | 11,2 | 16,4 |  |
| Mn | µg/l | 6710 | 6800 |  |
| Mo | µg/l | 0,02 | 0,17 | 20 |
| Ni | µg/l | 53,1 | 54,7 | 20 |
| P | µg/l | <1 | 600 |  |
| Pb | µg/l | 2,49 | 3,98 | 10 |
| Rb | µg/l | 42,8 | 43,4 |  |
| S | µg/l | 162000 | 1650000 |  |
| Sb | µg/l | <0,01 | <0,01 | 5 |
| Se | µg/l | 1,18 | 1,69 | 10 |
| Sn | µg/l | <0,05 | <0,05 | 10 |
| Sr | µg/l | 708 | 709 |  |
| Te | µg/l | <0,05 | <0,05 |  |
| Tl | µg/l | <0,003 | <0,003 |  |
| U | µg/l | 0,11 | 0,24 |  |
| V | µg/l | <0,01 | <0,01 |  |
| Zn | µg/l | 9820 | 13100 | 200 |

Turca patak

Iszapminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

| Kód |  | 21-780/54 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | 3/B |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 11.08./12.07. |  |
| Ag | mg/kg sz.a. | 0,24 | 2 |
| Al | mg/kg sz.a. | 19900 |  |
| As | mg/kg sz.a. | 44,3 | 15 |
| B | mg/kg sz.a. | 30,3 | 1000 |
| Ba | mg/kg sz.a. | 91,9 | 250 |
| Be | mg/kg sz.a. | 0,05 |  |
| Bi | mg/kg sz.a. | <0,005 |  |
| Br | mg/kg sz.a. | 4,47 | 10 |
| Ca | mg/kg sz.a. | 2160 |  |
| Cd | mg/kg sz.a. | <0,003 | 1 |
| Co | mg/kg sz.a. | 3,95 | 30 |
| Cr | mg/kg sz.a. | 10,4 | 75 |
| Cu | mg/kg sz.a. | 25,6 | 75 |
| Fe | mg/kg sz.a. | 177000 |  |
| Ga | mg/kg sz.a. | 6,38 |  |
| Hg | mg/kg sz.a. | 0,25 | 0,5 |
| K | mg/kg sz.a. | 2050 |  |
| Li | mg/kg sz.a. | 3,60 |  |
| Mg | mg/kg sz.a. | 1190 |  |
| Mn | mg/kg sz.a. | 254 |  |
| Mo | mg/kg sz.a. | 0,67 | 7 |
| Na | mg/kg sz.a. | 1970 |  |
| Ni | mg/kg sz.a. | 7,02 | 40 |
| P | mg/kg sz.a. | 313 |  |
| Pb | mg/kg sz.a. | 16,8 | 100 |
| Rb | mg/kg sz.a. | 15,2 |  |
| S | mg/kg sz.a. | 12500 |  |
| Sb | mg/kg sz.a. | 1,31 | 5 |
| Se | mg/kg sz.a. | 0,32 | 1 |
| Sn | mg/kg sz.a. | 0,60 | 30 |
| Sr | mg/kg sz.a. | 19,6 |  |
| Te | mg/kg sz.a. | <0,03 |  |
| Tl | mg/kg sz.a. | <0,002 |  |
| U | mg/kg sz.a. | 0,89 |  |
| V | mg/kg sz.a. | 57,3 |  |
| Zn | mg/kg sz.a. | 306 | 200 |