Iloba Mandal patak szennyezett egyenesen a Szamosba

Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.

| Kód |  | 21-780/57 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | 7/A MMFO |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 12.08./12.08. |  |
| pH |  | 2,94 | pH>7:9,0 pH<7:6,5 |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) | μS/cm | 2730 | 2500 |

2021.12.08.

Iloba Mandal patak szennyezett egyenesen a Szamosba

Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

| Kód |  | 21-780/57 | 21-780/57 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | 7/A MMFO (szűrt) | 7/A MMFO (szűretlen) |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 11.08./12.07. |  |
| Ca | mg/l | 259 | 271 |  |
| K | mg/l | 8,89 | 9,47 |  |
| Mg | mg/l | 78,1 | 93,2 |  |
| Na | mg/l | 14,6 | 16,2 | 200 |
| Ag | µg/l | 0,97 | 111 | 10 |
| Al | µg/l | 7100 | 7670 | 200 |
| As | µg/l | 0,67 | 0,81 | 10 |
| B | µg/l | <0,2 | 23,7 | 500 |
| Ba | µg/l | 14,9 | 16,1 | 700 |
| Be | µg/l | 5,82 | 9,98 |  |
| Bi | µg/l | <0,01 | <0,01 |  |
| Br | µg/l | 18,5 | 30,9 | 10 |
| Cd | µg/l | 50,1 | 57,6 | 5 |
| Co | µg/l | 187 | 203 | 20 |
| Cr | µg/l | <0,05 | <0,05 | 50 |
| Cu | µg/l | 141 | 161 | 200 |
| Fe | µg/l | 37100 | 39700 |  |
| Ga | µg/l | 0,08 | 1,85 |  |
| Hg | µg/l | 0,07 | 0,11 | 1 |
| Li | µg/l | 45,0 | 58,7 |  |
| Mn | µg/l | 36000 | 36400 |  |
| Mo | µg/l | 0,01 | 0,20 | 20 |
| Ni | µg/l | 95,0 | 102 | 20 |
| P | µg/l | <1 | 459 |  |
| Pb | µg/l | 27,7 | 27,8 | 10 |
| Rb | µg/l | 33,9 | 35,6 |  |
| S | µg/l | 509000 | 524000 |  |
| Sb | µg/l | <0,01 | <0,01 | 5 |
| Se | µg/l | 4,80 | 6,33 | 10 |
| Sn | µg/l | <0,05 | <0,05 | 10 |
| Sr | µg/l | 593 | 610 |  |
| Te | µg/l | <0,05 | <0,05 |  |
| Tl | µg/l | <0,003 | <0,003 |  |
| U | µg/l | 0,26 | 0,41 |  |
| V | µg/l | <0,01 | <0,01 |  |
| Zn | µg/l | 48000 | 49900 | 200 |

Iloba Mandal patak szennyezett egyenesen a Szamosba

Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

| Kód |  | 21-780/58 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | 7/B MMFO |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 11.08./12.07. |  |
| Ag | mg/kg sz.a. | 0,25 | 2 |
| Al | mg/kg sz.a. | 15400 |  |
| As | mg/kg sz.a. | 834 | 15 |
| B | mg/kg sz.a. | 23,4 | 1000 |
| Ba | mg/kg sz.a. | 81,7 | 250 |
| Be | mg/kg sz.a. | 0,93 |  |
| Bi | mg/kg sz.a. | <0,005 |  |
| Br | mg/kg sz.a. | 4,70 | 10 |
| Ca | mg/kg sz.a. | 7610 |  |
| Cd | mg/kg sz.a. | <0,003 | 1 |
| Co | mg/kg sz.a. | 6,92 | 30 |
| Cr | mg/kg sz.a. | 8,98 | 75 |
| Cu | mg/kg sz.a. | 178 | 75 |
| Fe | mg/kg sz.a. | 362000 |  |
| Ga | mg/kg sz.a. | 4,18 |  |
| Hg | mg/kg sz.a. | 0,21 | 0,5 |
| K | mg/kg sz.a. | 2070 |  |
| Li | mg/kg sz.a. | 1,44 |  |
| Mg | mg/kg sz.a. | 1720 |  |
| Mn | mg/kg sz.a. | 538 |  |
| Mo | mg/kg sz.a. | 2,20 | 7 |
| Na | mg/kg sz.a. | 1870 |  |
| Ni | mg/kg sz.a. | 11,3 | 40 |
| P | mg/kg sz.a. | 218 |  |
| Pb | mg/kg sz.a. | 83,0 | 100 |
| Rb | mg/kg sz.a. | 13,2 |  |
| S | mg/kg sz.a. | 34000 |  |
| Sb | mg/kg sz.a. | 3,28 | 5 |
| Se | mg/kg sz.a. | 0,25 | 1 |
| Sn | mg/kg sz.a. | <0,03 | 30 |
| Sr | mg/kg sz.a. | 20,0 |  |
| Te | mg/kg sz.a. | <0,03 |  |
| Tl | mg/kg sz.a. | <0,002 |  |
| U | mg/kg sz.a. | 0,30 |  |
| V | mg/kg sz.a. | 69,2 |  |
| Zn | mg/kg sz.a. | 1610 | 200 |