Szamos az Iloba Mandal patak befolyása alatt

Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.

| Kód |  | 21-780/59 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | MMFO 8/A |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 12.08./12.08. |  |
| pH |  | 7,52 | pH>7:9,0 pH<7:6,5 |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) | μS/cm | 1499 | 2500 |

2021.12.08.

Szamos az Iloba Mandal patak befolyása alatt

Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

| Kód |  | 21-780/59 | 21-780/59 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | MMFO 8/A (szűrt) | MMFO 8/A (szűretlen) |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 11.08./12.07. |  |
| Ca | mg/l | 71,7 | 72,6 |  |
| K | mg/l | 5,22 | 5,90 |  |
| Mg | mg/l | 10,2 | 10,7 |  |
| Na | mg/l | 143 | 154 | 200 |
| Ag | µg/l | 0,92 | 5,49 | 10 |
| Al | µg/l | <1 | 255 | 200 |
| As | µg/l | <0,01 | 0,07 | 10 |
| B | µg/l | 26,3 | 117 | 500 |
| Ba | µg/l | 34,5 | 36,8 | 700 |
| Be | µg/l | <0,005 | <0,005 |  |
| Bi | µg/l | <0,01 | <0,01 |  |
| Br | µg/l | 33,8 | 74,6 | 10 |
| Cd | µg/l | <0,005 | <0,005 | 5 |
| Co | µg/l | <0,005 | 1,19 | 20 |
| Cr | µg/l | <0,05 | 1,46 | 50 |
| Cu | µg/l | 2,92 | 3,97 | 200 |
| Fe | µg/l | 557 | 1670 |  |
| Ga | µg/l | <0,003 | <0,003 |  |
| Hg | µg/l | 0,07 | 0,14 | 1 |
| Li | µg/l | 5,60 | 6,49 |  |
| Mn | µg/l | 2,68 | 452 |  |
| Mo | µg/l | 0,60 | 0,68 | 20 |
| Ni | µg/l | 6,20 | 6,74 | 20 |
| P | µg/l | <1 | 645 |  |
| Pb | µg/l | <0,01 | 0,97 | 10 |
| Rb | µg/l | 4,63 | 5,49 |  |
| S | µg/l | 29300 | 33900 |  |
| Sb | µg/l | <0,01 | <0,01 | 5 |
| Se | µg/l | <0,2 | 0,59 | 10 |
| Sn | µg/l | <0,05 | <0,05 | 10 |
| Sr | µg/l | 475 | 483 |  |
| Te | µg/l | <0,05 | <0,05 |  |
| Tl | µg/l | <0,003 | <0,003 |  |
| U | µg/l | 0,63 | 0,74 |  |
| V | µg/l | <0,01 | <0,01 |  |
| Zn | µg/l | 145 | 264 | 200 |

Szamos az Iloba Mandal patak befolyása alatt

Iszapminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

| Kód |  | 21-780/60 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | MMFO 8/B |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 11.08./12.07. |  |
| Ag | mg/kg sz.a. | 0,26 | 2 |
| Al | mg/kg sz.a. | 23200 |  |
| As | mg/kg sz.a. | 19,1 | 15 |
| B | mg/kg sz.a. | 34,1 | 1000 |
| Ba | mg/kg sz.a. | 175 | 250 |
| Be | mg/kg sz.a. | 0,49 |  |
| Bi | mg/kg sz.a. | <0,005 |  |
| Br | mg/kg sz.a. | 4,91 | 10 |
| Ca | mg/kg sz.a. | 8230 |  |
| Cd | mg/kg sz.a. | 7,04 | 1 |
| Co | mg/kg sz.a. | 28,7 | 30 |
| Cr | mg/kg sz.a. | 28,6 | 75 |
| Cu | mg/kg sz.a. | 49,6 | 75 |
| Fe | mg/kg sz.a. | 29000 |  |
| Ga | mg/kg sz.a. | 7,71 |  |
| Hg | mg/kg sz.a. | 0,22 | 0,5 |
| K | mg/kg sz.a. | 4310 |  |
| Li | mg/kg sz.a. | 6,68 |  |
| Mg | mg/kg sz.a. | 2920 |  |
| Mn | mg/kg sz.a. | 6370 |  |
| Mo | mg/kg sz.a. | 0,80 | 7 |
| Na | mg/kg sz.a. | 2240 |  |
| Ni | mg/kg sz.a. | 23,7 | 40 |
| P | mg/kg sz.a. | 350 |  |
| Pb | mg/kg sz.a. | 59,7 | 100 |
| Rb | mg/kg sz.a. | 30,7 |  |
| S | mg/kg sz.a. | <5 |  |
| Sb | mg/kg sz.a. | 2,97 | 5 |
| Se | mg/kg sz.a. | 0,61 | 1 |
| Sn | mg/kg sz.a. | 0,64 | 30 |
| Sr | mg/kg sz.a. | 44,9 |  |
| Te | mg/kg sz.a. | <0,03 |  |
| Tl | mg/kg sz.a. | <0,002 |  |
| U | mg/kg sz.a. | 1,17 |  |
| V | mg/kg sz.a. | 75,6 |  |
| Zn | mg/kg sz.a. | 1060 | 200 |