Túr folyó a Turca befolyása alatt Terembesi hídnál

Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.

| Kód |  | 21-780/63 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | MMFO Tur 6/A |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 12.08./12.08. |  |
| pH |  | 7,16 | pH>7:9,0 pH<7:6,5 |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) | μS/cm | 169 | 2500 |

2021.12.08.

Túr folyó a Turca befolyása alatt Terembesi hídnál

Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

| Kód |  | 21-780/63 | 21-780/63 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | MMFO Tur 6/A (szűrt) | MMFO Tur 6/A (szűretlen) |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 11.08./12.07. |  |
| Ca | mg/l | 12,8 | 15,5 |  |
| K | mg/l | 2,59 | 3,51 |  |
| Mg | mg/l | 2,57 | 2,78 |  |
| Na | mg/l | 5,46 | 5,65 | 200 |
| Ag | µg/l | 0,92 | 9,14 | 10 |
| Al | µg/l | <1 | 373 | 200 |
| As | µg/l | <0,01 | <0,01 | 10 |
| B | µg/l | 1,03 | 60,4 | 500 |
| Ba | µg/l | 15,1 | 53,2 | 700 |
| Be | µg/l | <0,005 | <0,005 |  |
| Bi | µg/l | <0,01 | <0,01 |  |
| Br | µg/l | 18,2 | 31,4 | 10 |
| Cd | µg/l | <0,005 | <0,005 | 5 |
| Co | µg/l | <0,005 | 0,17 | 20 |
| Cr | µg/l | <0,05 | <0,05 | 50 |
| Cu | µg/l | 1,95 | 17,4 | 200 |
| Fe | µg/l | 277 | 1020 |  |
| Ga | µg/l | <0,003 | <0,003 |  |
| Hg | µg/l | 0,07 | 0,15 | 1 |
| Li | µg/l | <0,05 | 0,07 |  |
| Mn | µg/l | 19,2 | 337 |  |
| Mo | µg/l | 0,15 | 0,32 | 20 |
| Ni | µg/l | 1,10 | 2,21 | 20 |
| P | µg/l | <1 | 575 |  |
| Pb | µg/l | <0,01 | 1,67 | 10 |
| Rb | µg/l | 3,00 | 4,41 |  |
| S | µg/l | <10 | 1250 |  |
| Sb | µg/l | <0,01 | <0,01 | 5 |
| Se | µg/l | <0,2 | 0,31 | 10 |
| Sn | µg/l | <0,05 | <0,05 | 10 |
| Sr | µg/l | 76,7 | 76,8 |  |
| Te | µg/l | <0,05 | <0,05 |  |
| Tl | µg/l | <0,003 | <0,003 |  |
| U | µg/l | 0,04 | 0,28 |  |
| V | µg/l | <0,01 | 0,03 |  |
| Zn | µg/l | 6,18 | 47,0 | 200 |

Túr folyó a Turca befolyása alatt Terembesi hídnál

Iszapminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

| Kód |  | 21-780/64 | Határérték 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerint |
| --- | --- | --- | --- |
| Minta jele |  | MMFO Tur 6/B |  |
| A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége | 11.08./12.07. |  |
| Ag | mg/kg sz.a. | 0,20 | 2 |
| Al | mg/kg sz.a. | 25600 |  |
| As | mg/kg sz.a. | 13,6 | 15 |
| B | mg/kg sz.a. | 35,9 | 1000 |
| Ba | mg/kg sz.a. | 182 | 250 |
| Be | mg/kg sz.a. | 0,29 |  |
| Bi | mg/kg sz.a. | <0,005 |  |
| Br | mg/kg sz.a. | 4,91 | 10 |
| Ca | mg/kg sz.a. | 4650 |  |
| Cd | mg/kg sz.a. | 0,52 | 1 |
| Co | mg/kg sz.a. | 12,4 | 30 |
| Cr | mg/kg sz.a. | 30,5 | 75 |
| Cu | mg/kg sz.a. | 31,0 | 75 |
| Fe | mg/kg sz.a. | 19300 |  |
| Ga | mg/kg sz.a. | 10,1 |  |
| Hg | mg/kg sz.a. | 0,31 | 0,5 |
| K | mg/kg sz.a. | 4370 |  |
| Li | mg/kg sz.a. | 6,37 |  |
| Mg | mg/kg sz.a. | 2430 |  |
| Mn | mg/kg sz.a. | 1210 |  |
| Mo | mg/kg sz.a. | 0,53 | 7 |
| Na | mg/kg sz.a. | 2300 |  |
| Ni | mg/kg sz.a. | 17,9 | 40 |
| P | mg/kg sz.a. | 335 |  |
| Pb | mg/kg sz.a. | 18,9 | 100 |
| Rb | mg/kg sz.a. | 37,3 |  |
| S | mg/kg sz.a. | <5 |  |
| Sb | mg/kg sz.a. | 0,92 | 5 |
| Se | mg/kg sz.a. | 0,39 | 1 |
| Sn | mg/kg sz.a. | 0,83 | 30 |
| Sr | mg/kg sz.a. | 46,7 |  |
| Te | mg/kg sz.a. | <0,03 |  |
| Tl | mg/kg sz.a. | <0,002 |  |
| U | mg/kg sz.a. | 1,46 |  |
| V | mg/kg sz.a. | 72,1 |  |
| Zn | mg/kg sz.a. | 430 | 200 |